S　E　D　I　　P　E　R　M

根元にボリューム感パーマからセッティング感パーマまで5分で終了

- セディパーマの特徴

- 健康毛髪からダメージ毛まで簡単な施術が可能。

- パーマの時間の短縮でお客さんは楽な施術が受けられる。

- 早い施術時間で、ロッドの追加購入で無制限に使用可能。

- 特殊な処理をされたマイナスイオンボリュームロッドで毛髪の保護と

脱臭の効果があり、柔らかく弾力のあるウェーブを長く維持できる

- 6,9,12,15,19直パーマロッドと13,18,21,25セッティングロッドの

多様なサイズで、ボリュームをいかせるように設計された。

＊注：パーマロットのみ

- 季節モードの採択で季節による温度調節が可能なことで失敗なく

使用できる

- 使用温度が一定で到達時間が早い。

- 蓋の開け・閉めの使いが簡単。

- パーマ時間が5分で終わり

- マイナスイオンロッドでボリュームアップ

- 特殊加工されたロッドで脱臭機能

- 季節モード採択

- 多様なボリュームのロッドサイズ

- 使用時間が短い

- 使いやすいように設計

- パーマ作動方法

－ロッドに挿し込む時

- 熱の棒が3種類に分けてあるので、合う棒に挿し込んで下さい。

- 蓋を閉めてください。

注意：ロッドに付いている水気を完全に除去後、熱棒に挿し込んで下さい。

－電源を入れる時

3　使用電圧AC100Vを確認後、電源プラグをコンセントに挿して下さい。

4　電源スイッチボタン（on/off）を１回押して電源を入れて下さい。

－施術のボタンを選択する時

- やりたい動作ボタン（健康毛、染め毛、ダメージ毛）を選択し押せば、自動的に

動作温度になってブザーがなります。ブザーがなったら使用して下さい。

参考：動作時間は60分で、0表示になると自動的に動作が停止します。

－季節選択ボタンを作動させる時

- 季節によって、（△/▽）ボタンで温度調節が可能です。

（△/▽）ボタンを1回押すと2度ずつ上り/下りします。

－電源を切る時

- 電源がついている状態で（on/off）ボタンを1回押して電源を切って下さい。

注意：作動している状態でコードの電源プラグを抜いて電源を切らないで下さい。

- パーマ施術手順

- 毛髪診断→②シャンプー→③前処理（栄養剤処理）→④第1剤塗り（パーマ第１液）

→⑤ワインディング（毛髪巻き）→⑥自然放置→⑦中和剤塗り（第2液塗り後、

5～7分放置）→仕上げ

作業時間の目安（健康毛8分、染め毛7分、ダメージ毛6分）で使用して下さい。

1毛髪診断

2シャンプー　　健康毛：きれいにシャンプーした後、よく乾かす。

ダメージ毛：きれいにシャンプーした後、水分を10～20％残す。

3前処理（栄養剤処理）

ダメージ毛のダメージ部分にトリットメントや栄養剤（水溶性）を

ダメージの程度によって塗る。

4第1液塗り（パーマ第1液塗り）

第1液を十分に万遍なく塗ってからブラッシングする。

5ワインディング（毛髪巻き）

演出しようとするカールに合わせセクションを分けてロッドの大きさを選んで適切なテンションをあげながらワインディングする。パーマで好むカールの大きさより1段階小さいロッドでワインディングするとより効果的である。長い健康毛の場合、ロッドの太さくらいワインディングする。ダメージ毛の場合、ロッド太さの1/3-2/3くらいより広くワインディングする。

6自然放置　　ダメージ度は毛髪の長さによって5～10分程度自然放置する。

7中和剤塗り（第2液塗り）

十分な量でロッドをひっくり返しながらよく塗る。（5～7分後ロッドを

はずして下さい。）

8仕上げ

十分きれいに濯いでからスタイルに合う冷風ドライする。

- 便利な使用方法

本製品の基本使用時間は60分で長時間使う必要がある場合、選択（健康毛、染め毛、

ダメージ毛）ボタンをもう1回押すと、継続動作します。

- 使用時の注意事項

1電圧が100Vで合っているのかを確認後使用して下さい。-故障または部品破損の

原因になります。

2製品に強い衝撃を与えないでください。-製品部品が分離される恐れがあります。

3室内にLPGまたはLNGガスの漏れがないのかを確認後使用して下さい。-爆発または

火事の原因になるので室内の換気を十分してから使用。

4水気や湿気が多い所では使用しないで下さい。-故障の原因になって部品の寿命が

短縮されます。

5水または薬液がついた手で操作スイッチを絶対触らないで下さい。-薬液が部品の

隙間に流れ入り感電または部品腐植など火事の原因になります。

6使用道中絶対移動させないで下さい。-倒れる恐れがあるので、お客さんに怪我の

恐れがあります。

7アルコールやベンゼンなど引火性物質で拭かないで下さい。－火事など外観の色相

の変質になりえます。

8使用後、必ず電源スイッチを切り（off）にしてからコンセントを抜いて保管して

下さい。-製品の長持ちと電気の節約になります。